## Slide 1
Projet T’Rex - SESAM 2018/2019 - Pally, Kouadio, Pawlak-Bagorski, Launay
Soutenance du Projet T’Rex
Responsables de licence : Xavier MININGER
Nathalie BRISSARD
Tuteur du projet : Patrick RUIZ
Notes: → Objectif : Pouvoir piloter le robot T’Rex et visualiser la caméra 360°à l’aide du casque VR

## Slide 2
Projet T’Rex - SESAM 2018/2019 - Pally, Kouadio, Pawlak-Bagorski, Launay
Sommaire
Présentation du Projet
2. Travail effectué sur le robot
2.1 Pilotage du robot
2.2 Conception CAO du shield Raspberry & pièce 3D
3. Mise en place de la VR et du réseau local
3.1 Manettes
3.2 Caméra & Casque

## Slide 3
Projet T’Rex - SESAM 2018/2019 - Pally, Kouadio, Pawlak-Bagorski, Launay
Présentation du projet
Schéma Synoptique du projet

## Slide 4
Projet T’Rex - SESAM 2018/2019 - Pally, Kouadio, Pawlak-Bagorski, Launay
Travail effectué sur le robot
Pilotage du robot
→ Adresse Esclave du contrôleur T’Rex : 0x07
→ Envoi de 27 Octets de données
avancer = [0x02,0xFF,0x01,0x00,0xFF,0x01,0x00,0x05,0xDC,0x05,0xDC,0x05,0xDC,0x05,0xDC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x32,0x00,0x32,0x02,0x23,0x07,0x00]
→ write_i2c_block_data(addr,0x0F,avancer)
→ read_byte(addr)
Robot & Raspberry pi 3
Code couleur pins I²C du contrôleur T’Rex

## Slide 5
Projet T’Rex - SESAM 2018/2019 - Pally, Kouadio, Pawlak-Bagorski, Launay
Travail effectué sur le robot
Conception CAO du shield Raspberry
Carte d’extension Raspberry
Shield Raspberry :
S’adapter à la carte Raspberry
Permettre la connexion avec la carte moteur
Permettre l’observation de la trame I²C facilement

## Slide 6
Projet T’Rex - SESAM 2018/2019 - Pally, Kouadio, Pawlak-Bagorski, Launay
Travail effectué sur le robot
Pièce 3D réalisée
Contraintes pièce 3D :
S’adapter au dimensions du robot
Avoir une forme de dôme/bulle
Pouvoir accueillir la carte Raspberry
Pouvoir accueillir la caméra 360 sans être gêné par le dôme
Conception 3D du drone
Conception CAO de la pièce 3D

## Slide 7
Projet T’Rex - SESAM 2018/2019 - Pally, Kouadio, Pawlak-Bagorski, Launay
Mise en place de la VR et du réseau local
Manettes
Librairie “OpenVR”
Client TCP + Gestion des manettes
Serveur TCP + gestion des commandes :
0 - Arrêt
1 - Avancer
2 - Reculer
3 - Gauche
4 - Droite
Controller T’Rex
Socket
I2C
Manettes HTC Vive
Raspberry pi 3

## Slide 8
Terminal du programme client (Manettes)
Terminal du programme serveur (Raspberry pi)
Mise en place de la VR et du réseau local

## Slide 9
Projet T’Rex - SESAM 2018/2019 - Pally, Kouadio, Pawlak-Bagorski, Launay
Mise en place de la VR et du réseau local
Casque
RTMP
+
RTMP
USB
Protocole de streaming

## Slide 10
Projet T’Rex - SESAM 2018/2019 - Pally, Kouadio, Pawlak-Bagorski, Launay
Mise en place de la VR et du réseau local
Casque
Unreal Engine 4.20.3
VLC Média Player
Unreal Engine
URL Caméra

## Slide 11
Projet T’Rex - SESAM 2018/2019 - Pally, Kouadio, Pawlak-Bagorski, Launay
Mise en place de la VR et du réseau local
Casque
Map de départ
Blueprint
Zone de départ

## Slide 12
Projet T’Rex - SESAM 2018/2019 - Pally, Kouadio, Pawlak-Bagorski, Launay
Conclusion
→ I²C & Wi-Fi (STM32)
→ Bluetooth (Carte Contrôleur T’Rex)
→ Carte Support STM32
→ Amélioration du flux vidéo (Latence/Qualité)
En cours de développement
Conditions d’un projet en entreprise
Travail en équipe
Appliquer les notions vu durant la licence MECSE
Carte d’extension
Wi-Fi & STM32
Carte d’extension
STM32